## Slide 1
Titel durch Klicken hinzufügen
2000
2004
2012
2008
Блок-формы, устанавливающие новые стандарты
EMTower
Блок-формы, устанавливающие новые стандарты

## Slide 2
 | EMTower standard | EMTower perform
Качество (***) | по DIN EN 13163 | по DIN EN 13163
Производительность Kapazität (*) | 12 - 18 блоков в час | 18 - 24 блоков в час
Расход пара(*) | от 7 кг/м³ ППС | от 7 кг/м³ ППС
Потребление электроэнергии(*)(**) | прибл. 0,3 - 1,0 кВт/час на м³ ППС | прибл. 0,2 - 0,7 кВт/час на m³ ППС
Расход сжатого воздуха (*)(**) | ca. 1,9 Nm³/час | ca. 2,5 Nm³/час
 | EMTower
Типы | Вертикальные / горизонтальные (/круглые блоки)
Длина | 1 – 10 м
Ширина | 1 – 2 м
Глубина | 0,5 - 1,25 м
 | EMTower adjust (ширина) | EMTower adjust (длина) | EMTower adjust (Ш + Д)
Ход перемещения подвижной стенки | 50 – 1000 мм | 50 – 2500 мм | Ширина: 50 – 1000 мм Длина: 50 – 2500 мм
Расход пара EMTower adjust(*) | от 8 - 10 кг/м³ ППС | от 10 - 13 кг/м³ ППС | от 10 - 13 кг/м³ ППС
Расход пара EMTower adjust + EMTower Energy Kit(*) | от 7 кг/м³ ППС | от 8 кг/м³ ППС | от 8 кг/м³ ППС
 | EMTower anti-bending (ширина) | EMTower anti-bending (Ш + Д)
Ход перемещения подвижной стенки | 50 - 1000mm (2x) | Breite: 50 – 1000 мм (2x) Länge: 50 – 2500 мм (1x)
Расход пара EMTower anti-bending(*) | от 7 - 9 кг/м³ ППС | от 10 - 13 кг/м³ ППС
Расход пара EMTower anti-bending + EMTower Energy Kit(*) | от 6 кг/м³ ППС | от 7 кг/м³ ППС
Обзор и технические характеристики
EMTower

## Slide 3
  Конструкция
  Система трубных соединений
  Внутреннее шлицевое покрытие
  Система загрузки
  Агрегат для смешивания материала
  Вакуумная система
  Обслуживание блок-форм
  Система управления
  Принадлежности
  Производительность
  Качество продукции
Agenda
EMTower

## Slide 4
Конструкция
Устойчивая стальная статически оптимизированная конструкция
Давление: EMTower standard = 1,2bar
 EMTower perform = 1,6bar
Встроенная симметричная система разводки пара
Гидравлическое стопорное устройство с механической фиксацией
Дверцы с гидроприводом
Высококачественную изоляцию обеспечивает обшивка из листовой стали
EMTower

## Slide 5
Система трубных соединений
Подвод пара через центр
Запорные клапана на всех вертикальных стенках
Ограничение давления с помощью предохранительного клапана
EMTower standard:
  Клапана для пара, конденсата и отвода воздуха на противолежащих сторонах оптимально скомпонованы
  Диаметры трубных соединений соответственно адаптированы
EMTower perform:
  Оптимальный подбор диаметров трубных соединений
EMTower

## Slide 6
Преимущества:
  Система управления обеспечивает оптимальное распределение пара
  Короткое время обработки паром
  Свободно конфигурируемые варианты обработки паром
Выгоды:
  Равномерное распределение плотности
  Сведённый к минимуму расход энергии
  Обработка паром с учётом
  производственных условий заказчика
Система трубных соединений
EMTower

## Slide 7
Внутреннее шлицевое покрытие
EMTower standard:
  Защитная облицовка из листов
  нержавеющей стали со шлицами
  Свободная площадь: max. 4%
  Ширина шлицев: 0,5 мм
EMTower perform:
  Щлицевое покрытие из нержавеющей стали
  Свободная площадь: прибл. 11%
  Ширина шлицев: 0,25 мм
  Встроенная наклонная поверхность
EMTower

## Slide 8
EMTower standard:
  Преимущества/выгоды:
    Ограниченные капвложения
    Малый вес
    Простота обслуживания
EMTower perform:
  Преимущества:
    Равномерное быстрое распределение пара
    Минимизация попадающей пыли
    Длительный срок службы
  Выгоды:
    Короткое время цикла
    Продолжительные периоды между прочистками
    Незначительное загрязнение трубных соединений
    Улучшенная формоустойчивость EPS-блоков
Iвнутреннее шлицевой покрытие
EMTower

## Slide 9
Система загрузки
Подача с помощью вакуумного компрессора
Оптимальные параметры компрессора и
трубных соединений
Малый путь подачи
Надёжная герметизация в месте загрузки
На выбор: с рабочим бункером или без него
Встроенная система контроля наполнения
Опция:
  Опоражнивание рабочего бункера,
  трубных соединений и загрузка материала
  (напр., при смене материала)
EMTower

## Slide 10
Агрегат для смешивания материала
Компактная конструкция
Электронные шлюзовые затворы
Уровнемер на рабочем бункере для сигнализации максимального или минимального уровня заполнения
Смесь в соотношении 5 - 95%
Исполнение по выбору с 2-мя, 3-мя или 4-мя бункерами
EMTower

## Slide 11
Крупногабаритная вакуум-камера
Эффективный погружной оросительный конденсатор
Крупногабаритный вакуум-генератор
Компактная вертикальная компоновка
Замена воды производится по выбору заказчика – периодически или в зависимости от температуры.
Вакуумная система
EMTower

## Slide 12
Обслуживание блок-форм
Крупногабаритный выталкиватель с гидроприводом
Синхронизированные движения дверцы блок-формы
и выкатной тележки
Выгрузка с помощью роликового транспортёра
Опции:
  Встроенные весы для взвешивания блоков
  По желанию заказчика может быть включено устройство
  поворота и переворачивания
EMTower

## Slide 13
Система управления
Система управления IPC вкл. профибус
Сенсорный экран 15“ с графическим интерфейсом пользователя
Подбор рецептур
Управление пользователями
Сохранение в памяти параметров технологических процессов -
давления и температуры
Архив блоков
Меню на языке пользователя
Опция:
  Система управления процессом в бункере
EMTower

## Slide 14
Регулирование подачи пара:
Регулирование давления пара при подаче в форму
Ограничение отдельных ступеней подачи пара по выбору заказчика в зависимости от времени или от фактического давления вспенивания
Преимущества:
  Прямой контроль и регулирование поступающих
  энергетических сред
  Большой выбор возможностей оптимизации рецептур
Выгоды:
  Прямое управление параметрами качества, которые, в частности, зависят от качества энергетических сред (напр., коробление плит)
  Реализация определённых параметров слипания, напр. прочность на изгиб
Система управления
EMTower

## Slide 15
Принадлежности
Принтер
  Струйный принтер
  Принтер, работающий на принципе твёрдой печатной краски
  (обеспечивает высокое разрешение печати штрих-кода)
Защитная решётка
  Изготавливается в соответствии со стандартами ЕС
  Дверцы с механическим запором для обеспечения безопасности
  Автоматический шлюзовой затвор блок-формы
Подмости для техобслуживания
Подъёмное устройство с отверстиями на верхнем основании для простоты монтажа шлицевого покрытия
Устройство укладки
Регулирование плотности (только для EMTower adjust)
Предотвращение опрокидывания высоких блоков
EMTower

## Slide 16
Производительность
EMTower standard:
  16-22 блоков/час при плотности <12 кг/м³
  12-18 блоков/час при плотности <15 кг/м³
  10-16 блоков/час при плотности <20 кг/м³
  8-14 блоков/час при плотности <30 кг/м³
EMTower perform:
  22-30 блоков/час при плотности <12 кг/м³
  18-24 блоков/час при плотности <15 кг/м³
  16-22 блоков/час при плотности <20 кг/м³
  14-20 блоков/час при плотности <30 кг/м³
EMTower

## Slide 17
Качество продукции
Равномерное распределение плотности
Малое остаточное содержание влаги
Высокая степень воспроизводимости
Незначительное коробление
EMTower